Инструкция по эксплуатации велокомпьютера VENTURA IV (арт. 5-244540и 5-244541)

| N п/п | Функция | Обозначение | Спецификация |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Текущая скорость | SPD | 0-99.9 км/ч (62 мили/ч) |
| 2 | Таймер времени в пути | TM | 0-09:59:59 час |
| 3 | Пройденный путь | DST | 0-999.99 км/миль |
| 4 | Общий пробег (одометр) | ODO | 0-999.99 км/миль |
| 5 | Максимальная скорость | MAS | 99.9 км/ч (62 миль/ч) |
| 6 | Средняя скорость | AVS | 99.9 км/ч (62 миль/ч) |
| 7 | Часы с 24-часовой индикацией | CLK | 24 ч |
| 8 | Счетчик сожженных калорий | KCAL | 0-999.9 kcal |
| 9 | Частота вращения колеса в минуту | RPM | 0-3600 |
| 10 | Секундомер | Stopwatch | 0:01-9:59:59 |
| 11 | Режим сканирования | Scan |  |
| 12 | Авто-Стоп |  |  |
| 13 | Режим ожидания (экономии энергии) |  |  |
| 14 | Выбор единиц измерения км/мили |  |  |

Переход из режима в режим  происходит многофункциональной кнопкой RESET/MODE. В режиме SCAN переход осуществляется автоматически.

Установка (замена батарей).

С помощью монеты снимите крышку батарейного отсека, установите батарею положительным полюсом вверх, установите крышку на место

Установка часов.

С помощью кнопки RESET/MODE выберите режим часы CLK и долгим нажатием кнопки RESET/MODE (5 сек.) войдите в режим настройки. Далее кратковременным или продолжительным нажатием кнопки RESET/MODE установите требуемое значение. Переключение между ЧЧ (час) и ММ (мин) происходит автоматически после 5 секундного ожидания. После того, как время установлено, велокомпьютер через 5 секунд перейдет в исходное состояние.

Установка длины окружности колеса.

На велокомпьютере по умолчанию установлена длина окружности колеса 27 дюймов (216 см). С помощью кнопки RESET/MODE выберите режим ODO и удерживая кнопку RESET/MODE в течение 5 сек. установите требуемое вам значение кнопкой RESET/MODE. После этого нажмите кнопку RESET/MODE и аналогично установите единицу измерения КМ или МИЛЯ. Спустя 5 секунд после завершения установки компьютер перейдет в исходное состояние.

Секундомер.

Для активации режима секундомера необходимо с помощью кнопки RESET/MODE выбрать режим секундомер и нажатием кнопки RESET/MODE (в течении 5 сек.) активировать режим секундомера

| Длина окружности колеса |
| --- |
| Дюйм | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| См | 64 | 72 | 80 | 88 | 96 | 104 | 112 | 120 | 128 | 136 | 144 | 152 | 160 | 168 | 176 | 184 | 192 | 200 | 208 | 216 | 224 | 231 |

Установка компьютера.

Закрепите столик на руле, используя крепежный винт и резиновую прокладку (при необходимости). Закрепите сенсор на вилке, используя пластиковые хомутики (не затягивая их до конца) и резиновую прокладку. После этого закрепите магнит на спице переднего колеса т.о., чтобы расстояние между ним и сенсором было не более 3-5мм. Установите велокомпьютер в столик (до щелчка). Поднимите переднее колесо и прокрутите его. Если индикация появилась, то велокомпьютер установлен правильно. Если нет, проверьте взаиморасположение датчика и сенсора. После этого затяните хомутики и крепеж магнита. Во избежание повреждения провода, соединяющего сенсор и столик, рекомендуется зафиксировать его в нескольких местах изолентой/скотчем и/или обмотать вокруг рамы, тормозной рубашки и вилки.

Гарантия на производственные дефекты и дефекты материала действует в течение одного года со дня покупки.

В случае возникновения неисправностей необходимо обращаться к фирме-продавцу товара.

Инструкция по эксплуатации велокомпьютера VENTURA IV (арт. 5-244540и 5-244541)

| N п/п | Функция | Обозначение | Спецификация |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Текущая скорость | SPD | 0-99.9 км/ч (62 мили/ч) |
| 2 | Таймер времени в пути | TM | 0-09:59:59 час |
| 3 | Пройденный путь | DST | 0-999.99 км/миль |
| 4 | Общий пробег (одометр) | ODO | 0-999.99 км/миль |
| 5 | Максимальная скорость | MAS | 99.9 км/ч (62 миль/ч) |
| 6 | Средняя скорость | AVS | 99.9 км/ч (62 миль/ч) |
| 7 | Часы с 24-часовой индикацией | CLK | 24 ч |
| 8 | Счетчик сожженных калорий | KCAL | 0-999.9 kcal |
| 9 | Частота вращения колеса в минуту | RPM | 0-3600 |
| 10 | Секундомер | Stopwatch | 0:01-9:59:59 |
| 11 | Режим сканирования | Scan |  |
| 12 | Авто-Стоп |  |  |
| 13 | Режим ожидания (экономии энергии) |  |  |
| 14 | Выбор единиц измерения км/мили |  |  |

Переход из режима в режим  происходит многофункциональной кнопкой RESET/MODE. В режиме SCAN переход осуществляется автоматически.

Установка (замена батарей).

С помощью монеты снимите крышку батарейного отсека, установите батарею положительным полюсом вверх, установите крышку на место

Установка часов.

С помощью кнопки RESET/MODE выберите режим часы CLK и долгим нажатием кнопки RESET/MODE (5 сек.) войдите в режим настройки. Далее кратковременным или продолжительным нажатием кнопки RESET/MODE установите требуемое значение. Переключение между ЧЧ (час) и ММ (мин) происходит автоматически после 5 секундного ожидания. После того, как время установлено, велокомпьютер через 5 секунд перейдет в исходное состояние.

Установка длины окружности колеса.

На велокомпьютере по умолчанию установлена длина окружности колеса 27 дюймов (216 см). С помощью кнопки RESET/MODE выберите режим ODO и удерживая кнопку RESET/MODE в течение 5 сек. установите требуемое вам значение кнопкой RESET/MODE. После этого нажмите кнопку RESET/MODE и аналогично установите единицу измерения КМ или МИЛЯ. Спустя 5 секунд после завершения установки компьютер перейдет в исходное состояние.

Секундомер.

Для активации режима секундомера необходимо с помощью кнопки RESET/MODE выбрать режим секундомер и нажатием кнопки RESET/MODE (в течении 5 сек.) активировать режим секундомера

| Длина окружности колеса |
| --- |
| Дюйм | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| См | 64 | 72 | 80 | 88 | 96 | 104 | 112 | 120 | 128 | 136 | 144 | 152 | 160 | 168 | 176 | 184 | 192 | 200 | 208 | 216 | 224 | 231 |

Установка компьютера.

Закрепите столик на руле, используя крепежный винт и резиновую прокладку (при необходимости). Закрепите сенсор на вилке, используя пластиковые хомутики (не затягивая их до конца) и резиновую прокладку. После этого закрепите магнит на спице переднего колеса т.о., чтобы расстояние между ним и сенсором было не более 3-5мм. Установите велокомпьютер в столик (до щелчка). Поднимите переднее колесо и прокрутите его. Если индикация появилась, то велокомпьютер установлен правильно. Если нет, проверьте взаиморасположение датчика и сенсора. После этого затяните хомутики и крепеж магнита. Во избежание повреждения провода, соединяющего сенсор и столик, рекомендуется зафиксировать его в нескольких местах изолентой/скотчем и/или обмотать вокруг рамы, тормозной рубашки и вилки.

Гарантия на производственные дефекты и дефекты материала действует в течение одного года со дня покупки.

В случае возникновения неисправностей необходимо обращаться к фирме-продавцу товара.