Инструкция по эксплуатации велокомпьютера VENTURA X (арт. 5-244550 и 5-244552)

| N п/п | Функция | Обозначение | Спецификация |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Текущая скорость | SPD | 0-99.9 км/ч (62 миль/ч) |
| 2 | Таймер времени в пути | TM | 0-18:00:00 час |
| 3 | Пройденный путь | DST | 0-999.99 км/миль |
| 4 | Общий пробег (одометр) | ODO | 0-999.99 км/миль |
| 5 | Максимальная скорость | MAS | 99.9 км/ч (62 миль/ч) |
| 6 | Средняя скорость | AVS | 99.9 км/ч (62 миль/ч) |
| 7 | Часы с 24-часовой индикацией | CLK | 24 ч |
| 8 | Режим сканирования | Scan |  |
| 9 | Авто-Стоп |  |  |
| 10 | Выбор единиц измерения км/мили |  |  |

Для перехода из режима в режим жмите кнопку MODE. В режиме SCAN переход осуществляется автоматически.

Установка (замена) батарей.

С помощью монеты снимите крышку батарейного отсека, установите батарею положительным полюсом вверх, установите крышку на место

Установка часов.

С помощью кнопки MODE выберите режим часы CLK и кратковременным нажатием кнопки SET войдите в режим настройки. Далее кратковременным или продолжительным нажатием кнопки SET установите требуемое значение. Переключение между ЧЧ (час) и ММ (мин) осуществляется нажатием кнопки MODE. После того, как время установлено, велокомпьютер через 5 секунд перейдет в исходное состояние.

Установка длины окружности колеса.

В велокомпьютере по умолчанию установлена длина окружности колеса 27 дюймов (216 см). С помощью кнопки MODE выберите режим ODO и нажимая кнопку SET установите требуемое вам значение. После этого нажмите кнопку SET и аналогично установите единицу измерения КМ или МИЛЯ. Спустя 5 секунд после завершения установки компьютер перейдет в исходное состояние.

| Длина окружности колеса |
| --- |
| Дюйм | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| См | 64 | 72 | 80 | 88 | 96 | 104 | 112 | 120 | 128 | 136 | 144 | 152 | 160 | 168 | 176 | 184 | 192 | 200 | 208 | 216 | 224 | 231 |

Установка компьютера.

Закрепите столик на руле, используя крепежный винт и резиновую прокладку (при необходимости). Закрепите сенсор на вилке, используя пластиковые хомутики (не затягивая их до конца) и резиновую прокладку. После этого закрепите магнит на спице переднего колеса т.о., чтобы расстояние между ним и сенсором было не более 3-5мм. Установите велокомпьютер в столик (до щелчка). Поднимите переднее колесо и прокрутите его. Если индикация появилась, то велокомпьютер установлен правильно. Если нет, проверьте взаиморасположение датчика и сенсора. После этого затяните хомутики и крепеж магнита. Во избежание повреждения провода, соединяющего сенсор и столик, рекомендуется зафиксировать его в нескольких местах изолентой/скотчем и/или обмотать вокруг рамы, тормозной рубашки и вилки.

Гарантия на производственные дефекты и дефекты материала действует в течение одного года со дня покупки.

В случае возникновения неисправностей необходимо обращаться к фирме-продавцу товара.

Инструкция по эксплуатации велокомпьютера VENTURA X (арт. 5-244550 и 5-244552)

| N п/п | Функция | Обозначение | Спецификация |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Текущая скорость | SPD | 0-99.9 км/ч (62 миль/ч) |
| 2 | Таймер времени в пути | TM | 0-18:00:00 час |
| 3 | Пройденный путь | DST | 0-999.99 км/миль |
| 4 | Общий пробег (одометр) | ODO | 0-999.99 км/миль |
| 5 | Максимальная скорость | MAS | 99.9 км/ч (62 миль/ч) |
| 6 | Средняя скорость | AVS | 99.9 км/ч (62 миль/ч) |
| 7 | Часы с 24-часовой индикацией | CLK | 24 ч |
| 8 | Режим сканирования | Scan |  |
| 9 | Авто-Стоп |  |  |
| 10 | Выбор единиц измерения км/мили |  |  |

Для перехода из режима в режим жмите кнопку MODE. В режиме SCAN переход осуществляется автоматически.

Установка (замена) батарей.

С помощью монеты снимите крышку батарейного отсека, установите батарею положительным полюсом вверх, установите крышку на место

Установка часов.

С помощью кнопки MODE выберите режим часы CLK и кратковременным нажатием кнопки SET войдите в режим настройки. Далее кратковременным или продолжительным нажатием кнопки SET установите требуемое значение. Переключение между ЧЧ (час) и ММ (мин) осуществляется нажатием кнопки MODE. После того, как время установлено, велокомпьютер через 5 секунд перейдет в исходное состояние.

Установка длины окружности колеса.

В велокомпьютере по умолчанию установлена длина окружности колеса 27 дюймов (216 см). С помощью кнопки MODE выберите режим ODO и нажимая кнопку SET установите требуемое вам значение. После этого нажмите кнопку SET и аналогично установите единицу измерения КМ или МИЛЯ. Спустя 5 секунд после завершения установки компьютер перейдет в исходное состояние.

| Длина окружности колеса |
| --- |
| Дюйм | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| См | 64 | 72 | 80 | 88 | 96 | 104 | 112 | 120 | 128 | 136 | 144 | 152 | 160 | 168 | 176 | 184 | 192 | 200 | 208 | 216 | 224 | 231 |

Установка компьютера.

Закрепите столик на руле, используя крепежный винт и резиновую прокладку (при необходимости). Закрепите сенсор на вилке, используя пластиковые хомутики (не затягивая их до конца) и резиновую прокладку. После этого закрепите магнит на спице переднего колеса т.о., чтобы расстояние между ним и сенсором было не более 3-5мм. Установите велокомпьютер в столик (до щелчка). Поднимите переднее колесо и прокрутите его. Если индикация появилась, то велокомпьютер установлен правильно. Если нет, проверьте взаиморасположение датчика и сенсора. После этого затяните хомутики и крепеж магнита. Во избежание повреждения провода, соединяющего сенсор и столик, рекомендуется зафиксировать его в нескольких местах изолентой/скотчем и/или обмотать вокруг рамы, тормозной рубашки и вилки.

Гарантия на производственные дефекты и дефекты материала действует в течение одного года со дня покупки.

В случае возникновения неисправностей необходимо обращаться к фирме-продавцу товара.